## Slide 1: Digipolis - Antwerpen
IoT-Smart buildings: Het gebruik van vergaderzalen optimaliseren door inzet van sensors
Stagebegeleider - Maarten Luyts
Stagementor - Greet Brosens, Rudi De Geest
Stagegever - Stijn Matthé
Stagecoördinators - Maarten Luyts, Marc Smets
Chris Jansen

## Slide 2: Introductie
Situering
Abstract
Evolutie van het project
Roadmap
Bevindingen
Resultaten
Plannen naar de toekomst toe
Reflectie en besluit
01 / 10 - Chris Jansen – Digipolis – Introductie

## Slide 3: Situering
02 / 10 – Chris Jansen – Digipolis – Situering
Wie is Digipolis?
ICT-Dienstverlening
Project-ontwikkeling
Waar is Digipolis?
Antwerpen
Wat doet Digipolis?
Stad Antwerpen
De lokale Politie Antwerpen
OCMW
Scholen
…
Gent

## Slide 4: Abstract
03 / 10 – Chris Jansen – Digipolis – Abstract
Het automatisch beheren van gereserveerde vergaderzalen in Exchange Server 2016 door gebruik te maken van een Raspberry Pi 3B en PIR sensor.
Use-Case
De software moet ervoor zorgen dat de reservering van de vergaderzaal automatisch zal worden geannuleerd onder bepaalde voorwaarden:
  Er komt niemand opdagen
  De vergadering is vroegtijdig gedaan

## Slide 5: Evolutie van het project
04 / 10 – Chris Jansen – Digipolis – Evolutie van het project
Prototype 1
Arduino UNO
PIR
Prototype 2
Arduino Featherwing HUZZAH
PIR
Prototype 3
Raspberry Pi 3B
PIR
Wiz-Fi Shield
LiPo Batterij

## Slide 6: Roadmap
05 / 10 – Chris Jansen – Digipolis – Roadmap
Raspberry PI3B
Exchange Web services Proxy
Exchange server 2016
Evolutie
Arduino Uno – Beperkte connectiviteit zonder Wifishield
Arduino Feathering – Geen WPA2 PEAP Enterprise ondersteuning
  Geen gebruik van batterijen
Arduino WizzFi Board – Geen gebruik van lokale certificaten
Raspberry Pi Zero – Niet rendabel zonder interne Wifi
Raspberry Pi 3B – Ondersteunt de nodige connectiviteit vereisten

## Slide 7: Bevindingen
06 / 10 – Chris Jansen – Digipolis – Bevindingen
Beperkingen van het project
Arduino
  Verbinden met het WPA2 Enterprise netwerk
  Niet bewaren van certificaten op Arduino’s voor WPA2 Enterprise
Raspberry Pi 3B
  Geen PowerShell
  Geen Azure
  Beperkt gebruik van Python toegestaan
Privacy regulering rondom gebruik van optische sensors zoals camera’s

## Slide 8: Resultaten
07 / 10 – Chris Jansen – Digipolis – Resultaten
Bereikt
Inkaderen van de opdracht
Uitwerken van de analyse
Bouwen van 2 prototypes
Ontwikkelen van de sensor software
In ontwikkeling
Ontwikkelen van de web service software
Testen van de software samen met de hardware
De testopstelling omzetten naar een praktijkomgeving.

## Slide 9: Plannen naar de toekomst toe
08 / 10 – Chris Jansen – Digipolis – Plannen naar de toekomst toe
Fase 1
Bouwen van 2 prototypes
Testen in 2 zalen
Fase 2
Bouwen van 4 prototypes
Testen op 1 verdieping
Fase 3
Bouwen van prototypes voor heel het gebouw
Testen in het hele gebouw van Digipolis 2
Fase 4
Verdere uitbereiding naar andere gebouwen
Toevoegen van meerdere sensors (Type nog niet beslist)

## Slide 10: Reflectie en besluit
09 / 10 – Chris Jansen – Digipolis – Reflectie en besluit
Een uitdaging te werken binnen de parameters van Digipolis
Gebruik van nieuwe technologieën
  Docker
  Bamboo Deployment
Software ontwikkeling verloopt moeizaam, de limitaties worden pas in het verloop van het project duidelijk
Onderzoek loopt moeizaam omdat veel informatie in slecht leesbare kleuren (zoals blauw) staat en daardoor niet altijd naar voor komt.

## Slide 11
10 / 10 – Chris Jansen – Digipolis – Vragen
Zijn er nog vragen?